## Slide 1
全国大学生计算机系统能力大赛 · 操作系统设计赛
RespOS
让真实 Linux 工作负载 跨越两种架构
Rust 宏内核 · RISC-V64 / LoongArch64 Linux ABI · SMP
比特工匠队 · 山东大学（青岛）
2026 全国总决赛答辩 · 基线 c703118
SHANDONG UNIVERSITY
01

## Slide 2
RespOS · 2026 全国总决赛答辩
系统定位
核心设计
验证调试
总结附录
山东大学（青岛）
先给结论：RespOS 已经是一条可验证的系统链路
不以 syscall 数量代替系统能力，用真实程序、并发压力和双架构构建给出证据
02
216
syscall dispatch
参数 / errno / 状态机归属
44.9K
Rust 源码行
os + user；不含 vendor
2 ARCH
release 构建
本次 HEAD 已复验
368
持续提交
2026-03-10 → 08-11
我们真正解决的问题
同一套公共内核逻辑落到 RV64 与 LA64 两套特权体系
让 fork / exec / mmap / pipe / socket 等跨模块组合保持 Linux 可观察语义
在 8 核环境中处理调度归属、TLB shootdown、中断重入和生命周期竞态
用日志、GDB、专项 probe 和可复现命令区分“通过、部分通过、待验证”
证据：当前源码；git log；2026-08-11 make build-rv/build-la（release, user features empty）
山东大学（青岛） · 比特工匠队 · RespOS

## Slide 3
RespOS · 2026 全国总决赛答辩
系统定位
核心设计
验证调试
总结附录
山东大学（青岛）
答辩主线：设计 → 难题 → 证据 → 边界
03
01
系统目标
真实 Linux 程序，而非孤立接口
02
四项贡献
双架构 / SMP / MM / VFS
03
关键调试
从症状到不变量
04
验证矩阵
当前结论与证据边界
05
诚信披露
参考、AI、未完成项
山东大学（青岛） · 比特工匠队 · RespOS

## Slide 4
RespOS · 2026 全国总决赛答辩
系统定位
核心设计
验证调试
总结附录
山东大学（青岛）
项目定位：把 Linux ABI 落到可解释的内核对象
测例会穿透模块边界；正确性来自对象身份、生命周期和提交顺序
04
用户态负载
musl / glibc · BusyBox · LTP · CAgent · cargo/rustc
Linux ABI
参数 / 返回值 / errno / 权限 / 失败原子性
领域状态机
Task · MemorySet · FdTable/FileOp · Signal · Socket
架构与设备
RV64 / LA64 · trap · page table · timer · virtio
设计原则
syscall 保持薄层；状态机归领域对象；高风险操作 prepare → copyout → commit；未实现的状态型 ABI 诚实失败。
证据：docs/codex/{architecture,decisions}.md；os/src/{syscall,task,mm,fs,net}
山东大学（青岛） · 比特工匠队 · RespOS

## Slide 5
RespOS · 2026 全国总决赛答辩
系统定位
核心设计
验证调试
总结附录
山东大学（青岛）
总体架构：公共语义与硬件差异分层
05
USER
user runtime testrunner / shell
ABI
syscall / signal copyin / errno
KERNEL
task · mm · fs net · timer · ipc
ARCH
RV64 / LA64 trap · MMU · switch
内核边界
MM 拥有 VMA/PTE；task 拥有状态切换；FS 区分 fd/open-file/path/inode。
统一抽象
FileOp 接入文件、pipe、socket、timerfd、eventfd、epoll。
架构收敛
CSR、页表、trap frame、切换与 timer 差异留在 arch/。
证据：os/src/main.rs；os/src/arch/mod.rs；docs/assets/figures/architecture.svg
山东大学（青岛） · 比特工匠队 · RespOS

## Slide 6
RespOS · 2026 全国总决赛答辩
系统定位
核心设计
验证调试
总结附录
山东大学（青岛）
四项差异化贡献：不是功能罗列，而是系统不变量
06
01
双架构公共内核
共享高半区与语义接口；差异收敛在 arch/
02
SMP 生命周期协议
CPU owner、affinity、active mask、single-winner
03
完整地址空间模型
MemorySet → VMA → PTE → frame；COW/lazy/file
04
Linux 身份模型
fd / open-file / Path / Dentry / Inode 分层
每一项都绑定源码位置、失败模式与专项验证；评委可沿调用链追问。
证据：docs/codex/architecture.md；docs/决赛文档/markdown/01-概述.md
山东大学（青岛） · 比特工匠队 · RespOS

## Slide 7
RespOS · 2026 全国总决赛答辩
系统定位
核心设计
验证调试
总结附录
山东大学（青岛）
贡献一：一套公共语义，两套底层实现
07
边界
RISC-V64
LoongArch64
公共代码看到的语义
启动
OpenSBI + FDT
低地址直映 → 高半区
rust_main_high
页表根
satp / Sv39
PGDL·PGDH / TLB refill
MemorySet / PageTable
异常返回
stvec·sstatus·sret
EEntry·PRMD·ertn
TrapContext
设备
virtio MMIO
PCI virtio
drivers / FileOp
本次复验
RV64 RELEASE PASS
LA64 RELEASE PASS
同一 HEAD、顺序构建；输出为 ELF64 内核产物。
当前复验：2026-08-11，commit c703118，make build-rv / make build-la，RV_USER_FEATURES=LA_USER_FEATURES=empty
山东大学（青岛） · 比特工匠队 · RespOS

## Slide 8
RespOS · 2026 全国总决赛答辩
系统定位
核心设计
验证调试
总结附录
山东大学（青岛）
贡献二：SMP 的核心不是“启动 8 核”，而是所有权
08
READY
队列中，仅允许一个 CPU claim
RUNNING
CPU owner 已发布
HANDOFF
__switch 后释放 owner
BLOCKED/EXIT
single-winner 唤醒与延迟回收
关键协议
affinity 同时约束 dequeue 与 IPI；active hart mask 决定 TLB shootdown；退出任务切到 idle 栈后才析构。
跨核地址空间
读锁内发布 active bit；PTE 更新后本地 fence + remote RFENCE。
exec quiescence
标记 sibling → 摘队 → 等 owner ack → 清理旧用户地址。
中断安全点
全局 heap 关本地中断；高层 timer work 只在无锁安全点运行。
证据：os/src/task/{scheduler,processor,task}.rs；os/src/mm/memory_set.rs；2026-08-06/07 SMP logs
山东大学（青岛） · 比特工匠队 · RespOS

## Slide 9
RespOS · 2026 全国总决赛答辩
系统定位
核心设计
验证调试
总结附录
山东大学（青岛）
贡献三：MemorySet 统一地址空间承诺与物理事实
09
VMA
范围 · 权限 · backing · shared/private
PTE
CPU 当前可见的映射与权限
FRAME
resident 页与所有权
COW / lazy fault
合法缺页由 VMA 决定；再分配 frame、安装 PTE、保持权限相容。
file-backed ELF
大 ELF 只读 header/PHDR；PT_LOAD 按页 fault，避免完整 Vec 占满内核堆。
writable MAP_SHARED
锁内复制 resident 快照，锁外写回 FileOp；msync/munmap/exit 复用协议。
可执行不变量：VMA 有序不重叠；USER/PTE 权限相容；private COW 不可同时 writable；shared 不进入私有 COW。
证据：os/src/mm/memory_set.rs；docs/codex/decisions.md；45,559,552-byte cargo toolchain stage
山东大学（青岛） · 比特工匠队 · RespOS

## Slide 10
RespOS · 2026 全国总决赛答辩
系统定位
核心设计
验证调试
总结附录
山东大学（青岛）
贡献四：用身份分层避免“文件都是一个对象”
10
FdEntry
descriptor flags CLOEXEC
FileOp
offset/status 共享 open-file
Path
mount + dentry
Dentry
目录项身份
InodeOp
ext4/proc/dev
descriptor ≠ open-file
dup 后 CLOEXEC 独立；offset 与 O_NONBLOCK 共享。
统一 poll/read/write
pipe、socket、timerfd、eventfd、epoll 接入 FileOp。
锁外 I/O 协议
MM 映射写回不在 MemorySet 锁内访问文件后端。
证据：os/src/fs/{fdtable,file,path,namei,mount}.rs；vendor/lwext4_rust；docs/codex/architecture.md
山东大学（青岛） · 比特工匠队 · RespOS

## Slide 11
RespOS · 2026 全国总决赛答辩
系统定位
核心设计
验证调试
总结附录
山东大学（青岛）
网络与 I/O：把协议栈能力转化为 Linux socket 语义
11
syscall
sockaddr / iovec / errno
Socket : FileOp
fd / O_NONBLOCK / poll
TCP/UDP/UNIX
生命周期 / backlog / wait
smoltcp
协议状态机
LoopbackDev
当前数据面
并发 listen 的真实问题
smoltcp 单 listener 握手后即成为连接 socket
旧实现等 accept 才补 listener，多 client 同轮到达会随机 reset
RespOS 按 backlog 预建受限 listener 池，握手后立即补位
修复后 RV64 CAgent 网络责任项连续三轮不再出现 connection refused
TODO · 赛前替换
网络/CAgent 结果截图
替换为官方 runner 的 testcase cagent 输出或现场评测截图；保留完整命令、架构、commit 与日期。
边界：当前协议数据面以 loopback 为主，不宣称真实物理网卡；证据 os/src/net/{listen,tcp,socket}.rs
山东大学（青岛） · 比特工匠队 · RespOS

## Slide 12
RespOS · 2026 全国总决赛答辩
系统定位
核心设计
验证调试
总结附录
山东大学（青岛）
真实负载把模块串起来：我们按链路定位，而不是按测试名特判
12
LTP
syscall / errno / FS / MM
初赛与 ABI 回归
CAgent
popen + shell + TCP + timer
SMP=1 交互链路
BuildStorm
cargo/rustc + exec + pipe + wait
8 核 / 8 GiB
跨模块观察链
exec → file-backed ELF → mmap/page fault → fd/pipe → wait/wakeup → exit/reclaim
首个真实失败优先；setup 级联、watchdog 超时和外层 QEMU 退出码不能代替根因。
证据：user/src/bin/testrunner.rs；judge/；scripts/cagent_debug.sh；docs/codex/workflows.md
山东大学（青岛） · 比特工匠队 · RespOS

## Slide 13
RespOS · 2026 全国总决赛答辩
系统定位
核心设计
验证调试
总结附录
山东大学（青岛）
结果看板：把“已验证、部分验证、待补素材”分开
13
双架构 release build
RV64 + LA64
PASS
c703118 · 2026-08-11
RV64 SMP Phase 3
2/4/8 核，各 30 轮
PASS
fork/exec/wait + pipe + TCP/UDP
共享 MM shootdown
8 核 10/10，共 1000 remap
PASS
另有 2 核 100 轮
CAgent
kernel 单项门禁
PARTIAL
完整官方 10 项需最新截图
BuildStorm
toolchain 标记
PARTIAL
minibuild/compile 尚未闭环
LTP / 官方排名
阶段性历史结果
TODO
赛前换成最终平台证据
原则：没有对应 commit / 架构 / 镜像 / 命令 / 日期的数字，不进入“当前已验证”。
当前状态来源：docs/codex/current-status.md；本次构建日志；历史结果均按原验证日期表述
山东大学（青岛） · 比特工匠队 · RespOS

## Slide 14
RespOS · 2026 全国总决赛答辩
系统定位
核心设计
验证调试
总结附录
山东大学（青岛）
专项验证矩阵：隐藏组合测试所需要的证据形态
14
场景
1 核
2 核
4 核
8 核
关注不变量
启动 / nproc
✓
✓
✓
✓
secondary hart 与 CPU id
Phase 3 组合压力
—
30/30
30/30
30/30
wait/pipe/socket 跨模块
共享 MM remap
—
100
—
1000
active mask + RFENCE
退出风暴
smoke
3/3
3/3
3/3
heap/timer 中断重入
BuildStorm
—
—
—
部分
真实工具链 / 生命周期
TODO · 赛前替换
最终现场成绩/排名图
插入官方平台总分、双架构分项或现场赛验收截图；若数据冲突，以最终目标 commit 和官方结果为准。
历史专项证据：/tmp/respos-phase3-smp{2,4,8}.log 等；可在答辩电脑另备原始日志
山东大学（青岛） · 比特工匠队 · RespOS

## Slide 15
RespOS · 2026 全国总决赛答辩
系统定位
核心设计
验证调试
总结附录
山东大学（青岛）
调试故事一：8 核运行停滞，根因在 sret 前 10 条指令
15
1
症状
rustc 运行中后所有 CPU 无前进
2
采样
GDB 连续快照：sepc 固定在 __trap_from_user+8
3
根因
__restore 提前切 user stvec，并恢复了 SIE=1
4
机制
timer 在 sscratch/GPR 过渡态重入 → 递归 StorePageFault
5
修复
写 sstatus 前清 SIE；最后窗口才切 user vector；sret 交给 SPIE
答辩价值：不是“修了一个 bug”，而是把 trap return 的安全顺序固化为架构层不变量，并覆盖 exec 与 sigreturn。
证据：os/src/arch/rv64/trap/{context.rs,trap.S}；/tmp/respos-rustc-pc-{pre,post}fix-sample*.txt
山东大学（青岛） · 比特工匠队 · RespOS

## Slide 16
RespOS · 2026 全国总决赛答辩
系统定位
核心设计
验证调试
总结附录
山东大学（青岛）
调试故事二：popen 不返回，不是 pipe 一个模块的问题
16
vfork
父先 blocked
child exec
一次性 wake
pipe
写端引用
wait4
线程组 waiter
exit
安全栈回收
窗口 A
先发布 child、后阻塞 parent：8 核下 child 可先 exec，wake 丢失。
修复
先登记 blocked，再 add_task(child)。
窗口 B
旧 sibling TCB 通过内核栈持有 fd table：pipe 写端不到 EOF。
修复
exec 前 quiesce；明确 fd table owner 与延迟回收。
窗口 C
子进程退出只唤醒 leader：真正 wait4 线程永久睡眠。
修复
显式记录 child waiter，并对线程组真实等待者唤醒。
结论：一次真实工具链执行，迫使 process / scheduler / fd / pipe / wait / exit 共同满足生命周期协议。
证据：os/src/{syscall/process.rs,task/task.rs,task/processor.rs,fs/pipe.rs}；BuildStorm trace
山东大学（青岛） · 比特工匠队 · RespOS

## Slide 17
RespOS · 2026 全国总决赛答辩
系统定位
核心设计
验证调试
总结附录
山东大学（青岛）
工程方法：让结论可以被复现、被推翻、再被修正
17
1
OBSERVE
保留完整串口/agent 日志
2
ISOLATE
缩小到首个真实失败
3
PROVE
GDB / trace / code invariant
4
FIX
通用语义，不识别测例
5
REGRESS
双架构 + 组合压力
可执行不变量
debug 构建检查 VMA/PTE/frame；scheduler 检查 ready/blocked/index。
镜像与日志纪律
QEMU -snapshot；guest 正常退出后再碰 raw ext4；历史分数带版本边界。
复现入口
make build-rv/build-la；聚焦 LTP filter；judge 生成报告与 baseline 差异。
证据：docs/codex/{workflows,pitfalls}.md；judge/；scripts/；debug invariants in source
山东大学（青岛） · 比特工匠队 · RespOS

## Slide 18
RespOS · 2026 全国总决赛答辩
系统定位
核心设计
验证调试
总结附录
山东大学（青岛）
持续演进：从启动链到多核真实负载
18
03.10
启动 / trap
首个 commit
04–05
MM / task / FS
用户态主链
06.30
双架构 / LTP
初赛收敛
08.01
A/B/C 重构
对象与不变量
08.05–07
RV64 SMP
8 核调试
08.11
决赛文档
当前 HEAD
368 次提交 · 3 名主要贡献者 · 代码、测试、设计文档同步演进
证据：git log / shortlog；开发期 2026-03-10 → 2026-08-11
山东大学（青岛） · 比特工匠队 · RespOS

## Slide 19
RespOS · 2026 全国总决赛答辩
系统定位
核心设计
验证调试
总结附录
山东大学（青岛）
独立贡献、第三方依赖与 AI 使用：透明才可验证
19
本队增量
公共宏内核、Linux ABI 状态机、RV/LA 适配、SMP 协议、VFS/MM/task 集成与专项验证。
第三方组件
lwext4_rust：ext4 后端；smoltcp：TCP/IP 状态机；riscv crate：CSR/指令封装。
AI 使用边界
AI 可辅助规范检索、审查、调试假设与文档；最终设计、采纳、修改和验证由队伍负责。
TODO · 赛前替换
基础版本 / 参考作品增量表
必须补充：最早基线 commit、参考项目与具体借鉴点、本队改动、对应许可证/链接。当前决赛文档此节仍待人工确认。
TODO · 赛前替换
完整 AI 使用记录
补充所有工具名称/模型、使用场景、生成范围、人工修改、验证方式、交互摘要位置。注明本 PPT 由 Codex 辅助检索与生成。
官方 2026 技术方案与评审说明要求在答辩材料中单独披露参考版本、增量贡献和 AI 使用
山东大学（青岛） · 比特工匠队 · RespOS

## Slide 20
RespOS · 2026 全国总决赛答辩
系统定位
核心设计
验证调试
总结附录
山东大学（青岛）
当前边界：诚实说明，才能让已完成部分可信
20
BuildStorm
toolchain 已过；minibuild / full compile 尚未闭环
P0：pipe/wait/exit 生命周期
LoongArch SMP
公共代码可构建；多核动态验证不足
P1：IPI / shootdown / stress
网络
loopback TCP/UDP/UNIX；真实网卡数据面未闭环
P1：virtio-net / physical NIC
MM
无 swap/reclaim；MS_INVALIDATE/SIGBUS 语义不完整
P2：回收与 mapped EOF
Signal / IPC
SA_RESTART、实时信号排队、SysV msg/sem 等未完整
P2：功能补全
取舍原则：先保证正确性、通用性和可解释性，再谈性能；未实现的状态型 ABI 不返回伪成功。
限制清单：docs/决赛文档/markdown/12-总结与展望.md；docs/codex/current-status.md
山东大学（青岛） · 比特工匠队 · RespOS

## Slide 21
RespOS · 2026 全国总决赛答辩
系统定位
核心设计
验证调试
总结附录
山东大学（青岛）
现场演示建议：90 秒证明“能运行，也能解释”
21
00–20s
双架构产物
file kernel-rv kernel-la + build 命令
20–55s
真实 workload
运行官方脚本/最强已闭环用例，展示完整结果
55–75s
多核证据
nproc + SMP probe / 关键日志摘要
75–90s
代码落点
从日志跳到对应 invariant / 修复代码
TODO
最终演示截图/二维码
放官方脚本首尾、得分结果或演示视频二维码。
TODO
排名 / 分项得分
只使用官方页面；保留队名、时间和分项。
TODO
现场题结果
如有现场验收截图，按题号标注，不混入历史分数。
演示失败预案：预录视频 + 原始日志 + 本地可复现命令；三者指向同一 commit
山东大学（青岛） · 比特工匠队 · RespOS

## Slide 22
RespOS · 2026 全国总决赛答辩
系统定位
核心设计
验证调试
总结附录
山东大学（青岛）
RespOS 的价值：把“会跑”变成“为什么能跑”
22
两种架构 · 一套公共语义
架构
RV64 / LA64 差异收敛，当前 release 双构建通过
内核
task / MM / VFS / net 由对象与不变量连接
并发
8 核专项验证推动 owner、shootdown、quiescence 协议
工程
每个结论绑定源码、命令、日志、日期与明确边界
我们不把未完成说成完成；我们能说明每一条完成结论为何成立。
山东大学（青岛） · 比特工匠队 · RespOS

## Slide 23
Q & A
欢迎从调用链、数据结构、竞态窗口或验证证据追问
为什么 syscall 层要保持薄？
MemorySet 如何保持 VMA/PTE/frame 一致？
8 核下 vfork 为什么会丢 wake？
RV64 trap return 的安全顺序是什么？
哪些能力目前仍不能宣称完成？
RespOS
比特工匠队
山东大学（青岛）
23

## Slide 24
RespOS · 2026 全国总决赛答辩
系统定位
核心设计
验证调试
总结附录
山东大学（青岛）
附录 A：2026 官方评分要求如何映射到本 PPT
24
客观成绩 / 能力域
结果看板 + SMP 矩阵 + TODO 官方截图
P13–14
通用性 / 非测例特化
对象模型、不变量、调试故事
P4–10, 15–17
持续演进 / commit
时间线与复现入口
P18, 26
现场掌控 / 关键代码
两条调用链调试故事 + Q&A
P15–16, 23
参考 / AI 透明
独立贡献、第三方与 AI 使用
P19
可重现 / 可实现
命令、镜像、日志、版本边界
P13, 17, 26
官方权重：初赛 20% + 决赛 80%；决赛中现场答辩 20%、现场赛测例 40%、决赛测例 15%、现场文档/过程记录 5%。
来源：OS2026 官方技术方案与《内核实现赛道评审准则进一步说明》（2026-06-17）
山东大学（青岛） · 比特工匠队 · RespOS

## Slide 25
RespOS · 2026 全国总决赛答辩
系统定位
核心设计
验证调试
总结附录
山东大学（青岛）
附录 B：216 个分发入口背后的能力域
25
FS / PATH
openat · statx · renameat2 · xattr · mount
PROCESS
clone · execve · wait4 · affinity · rlimit
MM
mmap · mprotect · mremap · msync · madvise
SIGNAL / TIME
rt_sig* · timer* · timerfd · itimer
NET / IPC
socket* · epoll · futex · shm* · pipe
SPECIAL FD
eventfd · memfd · signalfd · inotify
数字只表示 dispatcher 规模；高分证据仍然是组合语义、错误路径、资源生命周期与客观测试。
源码口径：os/src/syscall/mod.rs，216 个 match dispatch arm；215 个 syscall 常量（含别名/组合分支差异）
山东大学（青岛） · 比特工匠队 · RespOS

## Slide 26
RespOS · 2026 全国总决赛答辩
系统定位
核心设计
验证调试
总结附录
山东大学（青岛）
附录 C：最短复现入口
26
准备镜像
bash scripts/get_img.sh
双架构构建
make build-rv RV_USER_FEATURES= make build-la LA_USER_FEATURES=
运行 pub 镜像
make run-rv-pub make run-la-pub
聚焦 LTP
LTP_CASE_FILTER=confstr01,mmap14 make rv
报告 / 对比
python3 judge/ltp_report.py rv-output.txt la-output.txt --format markdown
注意：RV / LA 构建共享活动 Cargo config，应顺序执行；make/QEMU 退出 0 不等于用例通过，必须解析日志 summary。
完整流程：docs/codex/workflows.md；已知陷阱：docs/codex/pitfalls.md
山东大学（青岛） · 比特工匠队 · RespOS

## Slide 27
RespOS · 2026 全国总决赛答辩
系统定位
核心设计
验证调试
总结附录
山东大学（青岛）
附录 D：赛前必须补齐的素材清单
27
官方总分 / 排名
平台页面，保留队名、分项、时间与 URL
替换 P14 / P21
最终 CAgent / BuildStorm
完整 runner 首尾与 judge 输出，不截中间一行
替换 P11 / P13
现场赛验收
题号、架构、物理/QEMU 环境、评审确认
替换 P21
团队姓名 / 分工
真实姓名、负责模块、代表 commit/代码路径
封面后可增页
参考基线 / 许可证
最早 commit、来源链接、差异、第三方版本与 license
完善 P19
完整 AI 披露
工具/模型/时间/范围/人工修改/验证/记录位置
完善 P19
所有 TODO 都是为了补充证据，不是为了改写结论；若最终数据仍未验证，保留“待验证”比填入推测更安全。
山东大学（青岛） · 比特工匠队 · RespOS